Załącznik nr 2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Kosiarka hydrauliczna wysięgnikowa z głowicą do trawy |
| 1 | możliwość współpracy z ciągnikiem o mocy 70 KM |  |
| 2 | możliwość współpracy z ciągnikiem o masie własnej 2,4 t |  |
| 3 | zawieszana na 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika kat. II (TUZ) | TAK/NIE* |
| 4 | zasięg roboczy wraz z głowicą min. 4,7 m +/- 0,1 |  |
| 5 | sterowanie mechaniczne proporcjonalne | TAK/NIE* |
| 6 | napęd hydrauliczny elementów roboczych | TAK/NIE* |
| 7 | szerokość głowicy roboczej 1,20 m +/- 0,05 |  |
| 8 | płynna regulacja pracy głowicy | TAK/NIE* |
| 9 | zbiornik oleju 150 l +/- 5 l |  |
| 10 | moc na hydromotorze 50KM |  |
| 11 | sterowanie mechaniczne proporcjonalne | TAK/NIE* |
| 12 | dwukierunkowy obrót głowicy | TAK/NIE* |
| 13 | napęd WOM 540 obr/min |  |
| 14 | ciężar wraz z głowicą max. 700 kg |  |
| 15 | stelaż do posadowienia, dopuszczalne nogi podporowe | TAK/NIE* |
| 16 | dodatkowa chłodnica oleju do pracy w warunkach ciężkich | TAK/NIE* |
| Głowica gilotynowa do cięcia krzaków i gałęzi |
| 17 | możliwość agregatowania z ramieniem kosiarki wysięgnikowej opisaną w punkcie 1 | TAK/NIE* |
| 18 | sposób napędu - hydrauliczny | TAK/NIE* |
| 19 | zespół tnący listwowo – nożycowy | TAK/NIE* |
| 20 | bezstopniowy zakres pracy | TAK/NIE* |
| 21 | szerokość głowicy 1,60 m +/- 0,10 |  |
| 22 | prędkość robocza listwy tnącej 55 +/- 10 cykl/min |  |
| 23 | prędkość robocza 0,2 - 1,5 km/h |  |
| 24 | przepływ oleju 45-60 l/min |  |
| 25 | zapotrzebowanie mocy 25 - 30 KM |  |
| 26 | max. średnica drewna ciętego 10 cm |  |
| 27 | ciśnienie pracy siłownika 150 Bar |  |
| 28 | ciężar max. 210 kg |  |

*Właściwe podkreślić